安徽广润门窗有限公司中空玻璃窗户生产加工项目竣工环境保护验收报告

建设单位：安徽广润门窗有限公司

编制单位：安徽盛寰环保科技有限公司

2024年03月

建设单位法人代表：

项 目 负 责 人：

| 建设单位：安徽广润门窗有限公司 | 编制单位：安徽盛寰环保科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话：13739286188 | 电话：13156516837 |
| 传真：/ | 传真：/ |
| 邮编：233500 | 邮编：233600 |
| 地址：安徽省亳州市蒙城县开发区仁和路南侧 | 地址：涡阳县经开区光机电集聚区D栋办公楼星园孵化器 |

目录

- 表一  建设项目基本情况.................................................1

- 表二  工程建设内容.....................................................4

- 表三  主要污染物和污染防治措施........................................13

- 表四  环评主要结论及审批部门审批决定..................................16

- 表五  监测质量控制和质量保证..........................................19

- 表六  验收监测内容....................................................23

- 表七  监测结果分析及评价..............................................25

- 表八  环境管理检查....................................................30

- 表九  三同时验收一览表................................................31

- 表十  验收结论及建议.................................................32

11、表十一  附图附件.....................................................34

表一：

| 建设项目名称 | 中空玻璃窗户生产加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 安徽广润门窗有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |
| 建设地点 | 安徽省亳州市蒙城县开发区仁和路南侧 |
| 主要产品名称 | 中空玻璃 |
| 设计生产能力 | 年产5万平方中空玻璃项目 |
| 实际生产能力 | 年产600万个塑料容器项目 |
| 建设项目环评时间 | 2023.11 | 开工建设时间 | 2023.12 |
| 调试时间 | 2023.12 | 验收现场监测时间 | 2024.1.8-1.9 |
| 环评报告表 审批部门 | 亳州市蒙城县生态环境分局 | 环评报告表 编制单位 | 合肥冉启环境科技有限公司 |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |
| 投资总概算（万元） | 1000 | 环保投资总概算（万元） | 18.5 | 比例 | 1.85% |
| 实际总投资（万元） | 800 | 环保投资（万元） | 15 | 比例 | 1.88% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日开始施行； 2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日正式实行； 3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年12月26日修订； 4、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022年6月5日施行； 5、《中华人民共和国固体废物污染防治法》，2020年9月1日起施行； 6、《建设项目环境保护管理条例》国务院第682号令； 7、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号； 8、生态环境部[2018]第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》，2018年5月15日； 9、《安徽广润门窗有限公司中空玻璃窗户生产加工项目环境影响报告表》（合肥冉启环境科技有限公司，2023年11月）； |

续表一：

| 验收 监测 依据 | 10、“关于《安徽广润门窗有限公司中空玻璃窗户生产加工项目环境影响报告表的审批意见”（亳州市蒙城县生态环境分局 蒙环表[2024] 2号，2024年1月9日）； 11、排污许可证（编号：9134118206914220XU001W）申领日期：2024年01月20日； 12、排污许可证申请与核发技术规范 总则（HJ942-2018）； 13、安徽广润门窗有限公司提供的其他有关资料； 14、河南鑫成环测检测技术有限公司（报告编号：XCHC2024-00009）。 |
| --- | --- |
| 验收 监测 标准 标号 级别 | 1、本项目排放的非甲烷总烃排放执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）中表1排放限值，厂界外非甲烷总烃大气无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1。 表1-1 废气排放标准一览表 单位mg/m3 污染物 排放浓度限值 监测点 浓度（mg/m3） 排放速率（kg/h） 非甲烷总烃 废气排放口（DA001） 80 / 厂界外浓度最高点 4.0 / 表1-2 厂区内无组织排放限值一览表 污染物 厂区内排放浓度限值 标准来源 监测点 浓度（mg/m3） 非甲烷总烃 厂房外设置监控点 监控点处1h平均值 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1。 监控点任意一次浓度值 20 非甲烷总烃 厂房外设置监控点 监控点处1h平均值 5 《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）附录B中表B.1。 监控点任意一次浓度值 15 注：无组织排放限值从严执行，执行《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）附录B中表B.1。 2、本项目生活污水、清洗（合片前）废水执行蒙城污水处理厂二厂接管标准和《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，蒙城污水处理厂二厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） |

续表一：

| 验收 监测 标准 标号 级别 | 一级标准中A标准。具体标准见下表。 表1-3 废水验收监测评价标准一览表 单位：mg/L（pH值无量纲） 标准 pH COD BOD5 SS 氨氮 蒙城县第二污水处理厂接管标准 6～9 420 180 220 30 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）三级标准 6～9 500 300 400 / 项目排放执行标准 6～9 420 180 220 30 3、厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表1-4 工业企业厂界环境噪声执行标准 单位：dB(A) 声功能区 昼间 夜间 标准来源 3类 65 55 GB12348-2008中3类标准 一般固废处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规定。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物收集储存运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关规定要求进行危险废物的包装、贮存设施的选址、设计、运行、安全防护、监测和关闭等要求进行合理的贮存。 总量控制 项目环评中给出的总量为非甲烷总烃：0.00707t/a；本项目COD 和氨氮纳入污水处理厂总量中，故无需申请总量。 根据项目验收监测报告，实际废气污染物排放量为VOCs：（以非甲烷总烃计）0.00707t/a。 废水污染物为COD：0.0386t/a、NH3-N：0.003t/a。 |
| --- | --- |

表二：

工程建设内容 项目基本情况介绍 安徽广润门窗有限公司位于安徽省亳州市蒙城县开发区仁和路南侧春生汽车用品有限公司厂房内，东经116°35'18.396"，北纬33°14'3.556"。项目租赁春生汽车用品有限公司部分厂房，厂区南侧为租赁厂区边界，厂区东侧为卡积木定制，厂区西侧为租赁厂房边界，北侧为鑫源玻璃门业有限公司。项目总占地面积4000m2，主要建设生产车间、仓储区、办公楼等辅助工程及环保工程。本项目为新建项目，购置中空玻璃合片机、钢化炉、清洗机、磨边机、涂布机等进行生产。现验收达到年产中空玻璃5万m2。 环评时间：安徽广润门窗有限公司于2023年11月委托合肥冉启环境科技有限公司编制《中空玻璃窗户生产加工项目环境影响报告表》。 环评批复：亳州市蒙城县生态环境分局于2024年1月9日对项目环境影响报告表出具批复（蒙环表[2024] 2号）。 排污许可证：安徽广润门窗有限公司于2024年01月20日完成固定污染源排污登记（登记编号：9134118206914220XU001W）。 根据中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评（2017）4号）的规定和要求，安徽广润门窗有限公司自主验收范围为年产5万m2中空玻璃生产线及配套设施等工程内容验收。河南鑫成环测检测技术有限公司于2024年01月08日-01月09日对本项目进行验收监测，并出具检测报告。 工程内容及规模 安徽广润门窗有限公司位于安徽省亳州市蒙城县开发区仁和路南侧春生汽车用品有限公司厂房内。项目地理位置图详见附图1，项目平面布置图详见附图2。 本项目在职员工为15人，年工作300天，实行双班制，每班8h。项目主要建设内容及规模详见表2-2。

续表二：

1、主要产品及产能 表2-1 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 产品产量 备注 1 中空玻璃 万m2/年 5 采用两片玻璃合片制成 2、建设内容及规模 表2-2 项目建设内容及规模一览表 工程类别 单项工程名称 环评建设工程内容及规模 实际建设工程内容机规模 备注 主体工程 生产车间 总占地面积约2000平方，位于厂区西侧中部，建设中空玻璃加工生产线一条，主要设备为清洗机、合片机、涂胶机、折弯机、钢化炉等设备 总占地面积约2000平方，位于厂区西侧中部，建设中空玻璃加工生产线一条，主要设备为清洗机、合片机、涂胶机、折弯机、钢化炉等设备 与环评一致 辅助工程 办公区 位于厂房东北侧，占地面积50平方，用于日常办公 位于厂房东北侧，占地面积50平方，用于日常办公 与环评一致 储运工程 原辅料区 位于厂房中间偏南侧，占地面积800平方，用于存放采购的普通玻璃原片、硅酮胶、铝合金封边条等 位于厂房中间偏南侧，占地面积800平方，用于存放采购的普通玻璃原片、硅酮胶、铝合金封边条等 与环评一致 成品区 位于厂房中间区域，占地面积1000平方，用于成品的存放。 位于厂房中间区域，占地面积1000平方，用于成品的存放。 与环评一致 公用工程 供水系统 由市政管网供给，本项目用水量313.2m3/a 由市政管网供给，本项目用水量313.2m3/a 与环评一致 供电系统 由园区电网供给，本项目用电量 30万kW·h/a 由园区电网供给，本项目用电量 30万kW·h/a 与环评一致 排水系统 雨污分流，生活污水进入厂区化粪池处理后与清洗（合片前）废水进入市政污水管网，最终进入蒙城污水处理厂二厂处理后排入十里横沟。纯水制备废水属于清洁下水，可直接排放污水管网。项目清洗废水（钢化前）、磨边清洗废水浓度较低，经2m3沉淀池处理后，可循环使用。废水排放量190.2m3/a。 雨污分流，生活污水进入厂区化粪池处理后与清洗（合片前）废水进入市政污水管网，最终进入蒙城污水处理厂二厂处理后排入十里横沟。纯水制备废水属于清洁下水，可直接排放污水管网。项目清洗废水（钢化前）、磨边清洗废水浓度较低，经2m3沉淀池处理后，可循环使用。废水排放量190.2m3/a。 与环评一致 环保工程 废水治理 生活污水进入厂区化粪池处理后与清洗（合片前）废水进入市政污水管网，最终进入蒙城污水处理厂二厂处理后排入十里横沟。纯水制备废水属于清洁下水，可直接排放污水管网。项目清洗废水（钢化前）、磨边清洗废水浓度较低，经2m3沉淀池处理后，可循环使用。 生活污水进入厂区化粪池处理后与清洗（合片前）废水进入市政污水管网，最终进入蒙城污水处理厂二厂处理后排入十里横沟。纯水制备废水属于清洁下水，可直接排放污水管网。项目清洗废水（钢化前）、磨边清洗废水浓度较低，经2m3沉淀池处理后，可循环使用。 与环评一致 废气治理 涂胶废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放 涂胶废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由1根15米高排气筒（DA001）排放 与环评一致 噪声治理 优先选用低噪声设备，采取基础减振、合理布局、厂房隔音等措施减少噪声污染。 优先选用低噪声设备，采取基础减振、合理布局、厂房隔音等措施减少噪声污染。 与环评一致 固废治理 一般固废 拟在厂房内部西北角建设一般固废库，20m2，做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，一般固废交由物资部门回收利用，生活垃圾交由环卫部门处理。 拟在厂房内部西北角建设一般固废库，20m2，做好防渗漏、防雨淋、防扬尘等措施，一般固废交由物资部门回收利用，生活垃圾交由环卫部门处理。 与环评一致 危险废物 危废暂存间（10m2）1间，位于一般固废间旁，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，并定期交有资质的危废单位处置。 危废暂存间（10m2）1间，位于一般固废间旁，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求建设，并定期交有资质的危废单位处置。 与环评一致

续表二：

3、主要生产设备 表2-3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 单位 型号 数量 环评数量 验收数量 1 中空玻璃合片机 条 SDFJ2000 1 1 2 钢化炉 台 / 1 1 3 切割、打磨机 台 / 1 1 4 清洗机 台 / 1 1 5 铝条全自动折弯机 台 / 1 1 6 涂布机 台 1 1 7 软水机 台 0.1m3/h 1 1 8 二级活性炭吸附装置 台 / 1 1 9 风机 台 / 1 1

续表二：

4、原辅材料消耗情况 表2-4 项目主要原辅材料及能源消耗 序号 材料名称 环评用量 实际使用量 最大储存量 单位 状态 储运方式及包装 储运 位置 1 玻璃原片 100000 100000 10000 m2/a 固态 散装 仓库 2 中空玻璃硅酮密封胶 A组分 4.364 4.364 190L t/a 液态 桶装 仓库 B组分 0.436 0.436 19L 3 铝条金封边条 120 120 20 捆/a 固态 捆装 仓库 4 润滑油 0.1 0.1 0.1 t/a 液态 桶装 仓库 5 丁基热熔胶 0.84 0.84 0.1 t/a 液态 桶装 仓库 能源消耗 1 新鲜水 313.2 313.2 / t/a / / / 2 电 30 30 / 万kwh/年 / / / 原辅材料理化性质情况 表2-5 项目原辅材料理化性质一览表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒理特性 中空玻璃硅酮密封胶 硅酮密封胶因为常被用于玻璃方面的粘接和密封，所以俗称玻璃胶。硅酮玻璃胶的粘接力强，拉伸强度大，同时又具有耐候性、抗振性和防潮、抗臭气，适应冷热变化的特点。本项目使用的硅酮密封胶是双组份硅酮密封胶，双组份则是指硅酮密封胶分成 A、B 两组（A组分：B组分=10:1，体积比），任何一组单独存在都不能形成固化，但是两组胶浆一旦混合就产生固化。其中碳酸钙60%，107室温硫化硅橡胶20%，甲基硅油20%。 非易燃爆品 无毒、无臭 中空玻璃丁基胶 丁基密封胶butylsealant是以异丁烯类聚合物为主体材料的密封胶，属于热塑类中空玻璃胶，为世界耗量最大的4种密封胶之一。 中空玻璃丁基胶是一种以聚异丁烯橡胶为基料的单组份、无溶剂、不出雾、不硫化、具有永久塑性的中空玻璃第一道密封剂。热熔丁基密封胶在较宽温度范围内保持其塑性和密封性，且表面不开裂、不变硬。它对玻璃、铝合金、镀锌钢、不锈钢等材料有良好的粘合性。由于其极低的水汽透过率，它可以与弹性密封剂一起构成一个优异的抗湿气系统。特点:密封效果好、质量容易保证;无需固化期，节省占地面积;属环保产品，使用无浪费，环境清洁;节省您的时间，原材料、工作人员、降低生产成本。 / /

续表二：

水平衡图 根据企业实际情况提供的资料可知，本项目用水来自于市政给水管网，主要为玻璃磨边、清洗用水，清洗（合片前）用水和办公生活用水。项目建成后，年用水量313.2m3/a。 图2-1 建设项目水平衡图 单位：t/d

续表二：

项目工艺流程及产污环节 图2-2 中空玻璃生产工艺流程及产污节点图 切割：根据客户需要的尺寸，利用全自动切割机在外购的玻璃原片上制造划痕，造成应力集中，然后完成切割，得到符合相应尺寸要求的玻璃板。此工序不产生粉尘，只产生切割噪声N1和玻璃边角料S1。 磨边、清洗：利用玻璃磨边机对切割好的玻璃进行磨边，去除玻璃本身应力，玻璃边部光洁无毛刺，保证后续加工或使用的安全性。磨边采用湿法作业，使用自来水冲洗磨边以降尘、降温。使用过程中少量水蒸发损耗，其余废水进入沉淀槽沉淀后回用，打磨后的玻璃进行清洗，清洗过程不添加清洗剂，清洗废水可循环使用，定期更换，沉淀槽定期清掏。此工序产生磨边噪声N2、废玻璃渣S2和清洗废水W1。 钢化：磨边、清洗后的玻璃送入钢化炉中钢化处理（电加热）。玻璃钢化分为开始加热阶段、继续加热阶段、开始骤冷阶段、持续骤冷阶段、继续骤冷阶段。 开始加热阶段：玻璃原片由室温进入电钢化炉加热，由于玻璃是热的不良导体，所以此时内层温度低，外层温度高，外层开始膨胀，内层未膨胀，所以此时外层的膨胀收到内层的抑制，表面产生的暂时的压应力，中心层为张应力，由于玻璃的抗压缩度高，所以虽然快速加热，玻璃片也不破碎。 继续加热阶段：玻璃继续加热，玻璃内外层温差缩小等内外层都达到钢化温度时玻璃板内等应力。 开始骤冷阶段（在开始吹风的前1.5-2秒）玻璃片由钢化炉进入风栅吹风，表面层温度下降低于中心温度，表面开始收缩，而中心层没有收缩，所以表面层的收缩受到中心层的抑制，使表面层受到暂时张应力，中心层形成亚应力。 持续骤冷阶段：玻璃内外层进一步骤冷，玻璃表面层已硬化（温度已降到500℃以下），停止收缩，这时内外层也开始冷却、收缩，而硬化了的表面层抑制了内层的收缩，结果使表面层产生了压应力，而在内层形成了张应力。 继续骤冷：玻璃内外层温度都进一步降低，内层玻璃在此时降到500℃左右，收缩加速，在这个阶段外层的压应力，内层的张应力已基本形成，但是中心层还比较软，尚未完全脱离粘性流动状态，所以还不是最终的应力状态。 钢化完成：这个阶段内外层玻璃都完全钢化，内外层温差缩小，钢化玻璃的最终应力形成，即外表面为压应力，内层为张应力。 钢化过程中有少量玻璃会发生自爆而产生废玻璃S3和设备噪声N3。 冷却：钢化完成后的玻璃自然冷却。 清洗干燥：钢化后的玻璃进入全自动立式中空玻璃生产线，由传动系统进入玻璃清洗机，完成玻璃清洗干燥，清洗掉玻璃表面灰尘，玻璃清洗机主要由传动系统、刷洗、清水冲洗、电控系统等组成，采用软水清洗，不添加任何清洗剂，清洗机自带水槽，清洗水循环使用，定期补充、更换。此工序产生清洗废水W2、噪声N5和定期清掏的沉淀槽里的污泥S5。 剪切、折弯：外购铝条通过剪切、折弯加工成铝框。此工序产生废铝合金边角料S4和设备噪声N4。 合片：铝框与钢化玻璃在立式中空生产线上先后完成合片、压片工序，合片操作工人需戴干净无油的手套进行操作，避免玻璃二次污染，按型号尺寸选择铝隔条框，将铝隔条框安装正确到位。以压力为100kg将两块玻璃合在一起。 密封、固化：两片玻璃、间隔条准确定位，玻璃边部对齐；铝框外边部和玻璃边部留有5mm的距离，在常温下，通常第一道密封采用的是丁基胶，其主要作用是固定铝条，降低水汽及气体在边缘的渗透性，是铝条侧面和玻璃之间阻隔水汽的最有效屏障；实现间隔框与玻璃的定位组装，为二道密封胶的涂施、固化和中空玻璃的成型提供基础；二道密封胶有硅酮密封胶，使用打胶机将硅酮密封胶A组分、B组分分别均匀注入玻璃四周封胶区，完全填实铝隔条框两侧，完成密封，密封、固化过程会产生涂胶废气G1和废胶桶S6、废A、B胶桶（沾染胶）、废A、B胶密封袋S8。 成品检验：人工检验产品的密封性能，检验合格的产品进行包装入库，不合格产品撤除重新合片、密封、固化。此过程会产生废不合格品S7。 （2）软水制备工艺流程 本项目清洗过程使用软水，其软水制备工艺流程如下图： 图2-3 软水制备工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 原水加压泵：通过增压的条件下将自来水通过树脂过滤器。 树脂过滤器：水的硬度主要由钙、镁形成，钠离子交换软化处理的原理是将原水通过钠型阳离子交换树脂，使水中的硬度成分Ca2+、Mg2+与树脂中的Na+相交换，从而吸附水中的Ca2+、Mg2+，使水得到软化。此过程会产生软水制备废水W3和废离子树脂过滤器S9。 软水桶：软化后的水用桶装，再根据生产情况适时补充到生产线中。 8、项目变动情况 本项目实际建设与环评一致，不存在变动。根据《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函〔2020〕688号，对照文件建设项目重大变动清单内容（试行），以上变化均不属于重大变动。

表三：

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水 本项目排水主要是清洗（合片前）废水、软水制备废水和办公生活污水，生活污水进入厂区化粪池处理后与清洗（合片前）废水进入市政污水管网，最终进入蒙城污水处理厂二厂处理后排入十里横沟。纯水制备废水属于清洁下水，可直接排放污水管网。项目清洗废水（钢化前）、磨边清洗废水浓度较低，经2m3沉淀池处理后，可循环使用。 2、废气 本项目涂胶废气：经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后15米高排气筒（1#）排放。 3、噪声 本项目的噪声源主要为钢化炉、切割、打磨机、风机等设备运行噪声。主要通过采用基础减震、建筑隔声、距离衰减等方式进行降噪。 表3-1 项目噪声情况一览表 噪声设备名称 源强dB（A） 台数 治理措施 中空玻璃生产线 65~75 1条 采用先进的低噪声设备，采用隔音、消声、减震等降噪措施 钢化炉 65~75 1台 切割、打磨机 65~75 1套 风机 85~90 1台 4、固体废物 本项目产生的一般固体废物有废玻璃边角料、废玻璃、废铝合金边角料、沉淀槽玻璃渣、污泥、废离子树脂过滤器、废A、B胶桶（未沾染胶）、废不合格品、生活垃圾；危险废物有废活性炭、废矿物油桶、废矿物油、废A、B胶桶（沾染胶）、废A、B胶密封袋。其中废离子树脂过滤器、废铝合金边角料、废玻璃边角料、废玻璃、沉淀槽玻璃渣、废不合格品收集后外售综合利用，废A、B胶桶（未沾染胶）定期由厂家回收利用；废活性炭、废矿物油桶、废矿物油、废A、B胶密封袋、废A、B胶桶（沾染胶）收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置；污泥、生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。

续表三：

表3-2 固体废物产生及处置情况汇总一览表 序号 名称 污染物来源 类别 产生量（t/a） 处理量（t/a） 处置方式 1 生活垃圾 职工生活 一般固废 2.25 2.25 环卫部门清运 2 玻璃边角料 切割 5.0 5.0 收集后外售综合利用 3 废玻璃 钢化 3 3 收集后外售综合利用 4 玻璃碎渣 磨边、清洗 0.1 0.1 收集后外售综合利用 5 废铝合金边角料 剪切、折弯 0.5 0.5 收集后外售综合利用 6 污泥 清洗干燥 0.01 0.01 环卫部门清运 7 废离子树脂过滤器 软水制备 0.1 0.1 收集后外售综合利用 8 废A、B胶桶（未沾染胶） 密封、固化 0.08 0.08 厂家回收利用 9 废不合格品 成品检验 0.01 0.01 收集后外售综合利用 10 废A、B胶桶（沾染胶） 密封、固化 危险废物 0.02 0.02 委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置 11 废A、B胶密封袋 0.1 0.1 12 废矿物油桶 设备维护 0.01 0.01 13 废矿物油 0.1 0.1 14 废活性炭 废气处理设施 0.983 0.983 5、环保投资 本项目建设总投资800万元，估算本项目环保工程建设投资约15万元，占工程总投资的约1.88%，具体环保措施及投资见表3-3。 表3-3 环保投资情况一览表 序号 类别 建设内容 投资费用（万元） 1 废气 涂胶废气：经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后15米高排气筒（1#）排放 10 2 废水 依托化粪池 / 3 噪声 高噪声设备基础减震 2.0 4 固废 一般固废间、危废间；产生的一般固废及危废无害化处理 3.0 5 合计 / 15

表四：

环评报告结论 1、产业政策相符性 本项目中空玻璃加工项目，属于“C3042特种玻璃制造”项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制、淘汰或者禁止类项目，因此视为允许类。经查《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》（国家经贸委）、工信部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）、（第二批）》以及《市场准入负面清单（2020年本）》，项目不涉及国家产业政策明令淘汰和限制的产品。项目已在蒙城县发展和改革委员会备案登记（项目代码：2312-341622-04-01-719697），因此本项目符合国家产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于安徽省亳州市蒙城县开发区仁和路南侧春生汽车用品有限公司厂房内，根据现场踏勘，本项目占地面积约4000平方米，土地性质为工业用地，生产厂房为现有厂房、办公室及配套生活设施完善。 项目选址符合区域规划，评价范围内不涉及风景名胜、自然保护区、饮用水源保护区等其他需要特殊保护的环境敏感目标，项目建设对外环境影响小，且项目在采取报告提出的各项污染治理措施后，污染物均能达标排放。 因此，从环保角度出发，本项目选址合理。 3、环境质量底线 对照“三线一单”报告中要求，建设项目应当符合水环境质量底线以及环境分区管控要求、大气环境质量底线以及分区管控要求、土壤环境风险防控底线及分区管控要求三部分。 ①水环境质量底线及分区管控 1）水环境质量底线 根据监测结果，监测期间评价范围内十里横沟地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准要求。 2）分区管控 亳州市水环境管控分区包括优先保护区、重点管控区和一般管控区。根据亳州市水环境管控分区划定成果，共划分93个管控区，其中优先保护区26个，重点管控区42个，一般管控区25个。 根据安徽省亳州市“三线一单”图集，本项目所在区域属于工业污染重点管控区。本项目无生产废水外排，仅生活污水排放，经化粪池预处理后接管进入蒙城县第二污水处理厂，符合重点管控区要求。 ②大气环境质量底线及分区管控 1）大气环境质量底线 根据《2022年亳州市生态环境状况公报》中内容，项目所在区域大气环境不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2）分区管控 亳州市大气环境管控分区包括优先保护区、重点管控单元和一般管控单元。根据亳州市大气环境管控分区划定成果，共划分17个管控区，其中优先保护区0个，重点管控区13个，一般管控区4个。 根据安徽省毫州市“三线一单”图集，本项目所在区域属于受体敏感重点管控区。本项目涂胶废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由1根15米高排气筒（1#）排放。符合重点管控区要求。 ③土壤环境风险防控底线及分区防控 1）土壤环境风险防控底线 根据“三线一单”文本，亳州土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。 2）分区防控 亳州市土壤环境分区防控包括优先保护区、重点防控区和一般防控区。共划分11个防控区，其中优先保护区4个，重点防控区3个，一般防控区4个。 根据安徽省亳州市“三线一单”图集，本项目所在区域属于一般管控区。 本项目区域地表水体涡河环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类标准，十里横沟环境质量满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准；区域声环境质量能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。区域空气质量不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中二级标准，项目所处区域属于环境空气质量不达标。 项目生产过程中主要污染为废水、噪声、固体废物、废气，根据环境影响分析，项目废水排入蒙城县第二污水处理厂处理达标后外排；项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；项目产生的固体废物进行综合利用，不对外环境产生影响；本项目涂胶废气由集气罩收集后经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后由1根15米高排气筒（1#）排放。因此，项目的建设不会突破区域环境质量底线。 4、运营期环境影响分析 （1）废气 涂胶废气：经集气罩收集后由二级活性炭吸附装置处理后15米高排气筒（1#）排放。非甲烷总烃能够满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）中表1排放限值，厂界外非甲烷总烃大气无组织排放限值执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，厂区内无组织排放限值执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1。 综上所述，评价结果表明，项目废气能达标排放，项目投产后对大气环境的影响可接受。 （2）地表水 本项目生活污水、清洗（合片前）废水执行蒙城污水处理厂二厂接管标准和《污水排放综合标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，蒙城污水处理厂二厂的出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 （3）固体废物 本项目产生的一般固体废物有废玻璃边角料、废玻璃、废铝合金边角料、沉淀槽玻璃渣、污泥、废离子树脂过滤器、废A、B胶桶（未沾染胶）、废不合格品、生活垃圾；危险废物有废活性炭、废矿物油桶、废矿物油、废A、B胶桶（沾染胶）、废A、B胶密封袋。其中废离子树脂过滤器、废铝合金边角料、废玻璃边角料、废玻璃、沉淀槽玻璃渣、废不合格品收集后外售综合利用，废A、B胶桶（未沾染胶）定期由厂家回收利用；废活性炭、废矿物油桶、废矿物油、废A、B胶密封袋、废A、B胶桶（沾染胶）收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置；污泥、生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 因此，本项目固体废物均得到合理妥善处置，不产生二次污染。 （4）噪声 本项目主要噪声设备有切割打磨机、清洗机、中空玻璃生产线等设备。设备噪声通过采取减振、隔声、消声等措施，再经距离衰减后，各厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中 3 类标准要求，对周边声环境影响较小。 5、总结论 综上所述，本项目符合国家相关产业政策，符合当地总体规划和环境保护规划的要求；在认真落实各项环境保护措施后，污染物可以达标排放；对周围环境的影响可控制在允许范围内，不会改变项目周围地区的大气、水和声环境质量的现有功能要求；项目大气污染物在园区内平衡。因此，从环境影响的角度来看，本项目的建设具有环境可行性。 环评批复： 亳州市蒙城县生态环境分局文件蒙环表[2024] 2号文对该环评作出审批决定，主要内容摘录如下： 你公司报来《安徽广润门窗有限公司中空玻璃窗户生产加工项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。根据相关法律法规，经项目审查会议研究，提出审批意见如下： 一、原则同意《报告表》主要结论。项目位于安徽省亳州市蒙城县开发区仁和路南侧，租赁蒙城县春生汽车用品有限公司部分厂房，面积4000平方米，包括生产车间及其辅助用房。购置清洗机、合片机、涂胶机、折弯机、钢化炉等设备，建设1条中空玻璃加工生产线，建成运营后年产中空玻璃窗户5万平方米的能力。项目总投资1000万元，其中环保投资18.5万元。项目已通过蒙城县发展和改革委员会备案(项目代码:2312-341622-04-01-719697)，符合国家相关产业政策。在落实《报告表》和本审批意见提出的各项环境保护措施前提下，从环境保护角度，我分局同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护措施及下述要求进行建设。 二、你公司在项目建设、运行管理中必须认真落实《报告表》提出的各项环保措施，重点做好以下各项工作: 1.水污染防治措施。落实《报告表》提出的水污染防治措施。项目采取雨污分流排水体制，营运期产生的生活污水进入厂区化粪池处理后与清洗(合片前)废水接管进入蒙城污水处理厂二厂。项目清洗(钢化前)、边清洗废水经沉淀池处理后循环使用。 2.大气污染防治措施。落实《报告表》中提出的废气治理措施。营运期涂胶废气由集气罩密闭收集后经二级活性炭吸附处理后通过不低于15 米高排气筒排放。废气排放口按照规范要求设置环保图形标志和采样孔。你公司应加强生产过程中的密闭操作，最大限度的降低无组织废气排放。 3.噪声防治措施。落实《报告表》提出的噪声防治措施。合理安排生产时间，采用低噪声设备，采取隔声、降噪、基础减震等切实可行措施，确保噪声达标排放。 4.固体废物防治措施。落实《报告表》提出的固体废物处理处置措施。建设一般固废暂存间，营运期废边角料、废玻璃收集后外售，沉淀池污泥收集后由环卫部门定期清运，废离子树脂暂存后外售或综合利用，废A、B胶桶(未沾染胶)定期由厂家回收利用。产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求，建设危险废物暂存场所，委托有资质单位进行处置，在委托处置过程中应严格执行转移联单制度。确保各类固废得到合理处理处置，不产生二次污染。 5.环境风险防治措施。落实《报告表》提出的环境风险防范措施。建立环境管理应急制度，配备环境管理专职人员，设置环境应急管理机构，防范因污染事故排放可能引发的环境风险。 6.强化信息公开和事中事后监管工作。在项目运营过程中，建设单位应按《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》和《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》落实相关要求，建立畅通的公众参与平台，及时公布相关环境信息，保障公众对建设项目环境影响的知情权、参与权和监督权，切实维护人民群众合法环境权益。 7.落实排污许可制度和项目竣工环境保护验收工作。按照《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院第736号令)管理要求在项目调试前须取得排污许可证或进行网上登记备案。严格落实自行监测工作，保证监测质量，做好监测数据记录与保存工作。项目建设中，严格执行环境保护“三同时”制度。项目建成后，及时组织竣工环境保护验收，验收合格后主体工程方可正式投入使用。 根据《国家环保部关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》(国环规环评[2017]4号)，除按照国家需要保密的情形外，验收报告编制完成5个工作日内，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开《建设项目竣工环境保护验收报告》，公示的期限不得少于20个工作日。验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台(http://114.251.10.205)，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息。8.按要求安装生产用电监控系统，并及时与生态环境部门非现场监管平台联网。 三、项目发生重大变动须重新报批。本批复只对本《报告表》的内容有效。若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，你公司应严格遵照国家相关法律法规的规定重新报批环境影响评价文件。自本批复下达之日起，如超过5年开工建设的，环境影响评价文件应报我分局重新审核。 四、加强环境监管。本项目“三同时”日常监督管理工作由亳州市生态环境保护综合行政执法支队蒙城县大队负责，请蒙城县大队严格按照《报告表》及本批复意见加强对项目的环境监管。项目单位在建设及生产经营过程中应自觉接受生态环境部门的监督和管理，保证各项污染防治措施落实到位，确保本区域环境质量不受影响。 亳州市蒙城县生态环境分局 2024年1月9日

表五：

5、验收监测质量保证及质量控制 在验收监测期间企业正常生产，设备运行稳定，监测结果具有代表性，各污染治理措施运行基本正常。 （2）本次验收监测样品的采集、运输、分析及监测结果的分析评价均按国家环保总局颁布的《环境监测质量保证管理规定》、《环境监测技术规范》、《排污单位自行监测技术指南总则》的要求进行，实行从现场采样到数据出报全程序质量控制。 （3）监测人员持证上岗，严格控制现场监测质量。 （4）所有仪器均符合计量认证要求。测量条件严格按监测技术规范要求进行。因此，本次验收监测结果准确，具有代表性。 （5）监测记录、监测结果和监测报告执行三级审核制度。 （6）监测仪器经过计量部门检定合格，废气、废水、噪声监测仪使用前后均进行校准，监测仪器在检定有效期内。

续表五：

5.1、监测分析方法和主要仪器 表5-1 检测方法依据、主要检测仪器统计表 检测项目 检测标准（方法）及编号（含年号） 仪器设备名称及型号 检出限 废水 pH 值 水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020 便携式 pH 计 PHB-4 / 悬浮物 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901- 1989 FA2004B 型电子天平 / 化学需氧量 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 滴定管 25mL 4mg/L 氨氮 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 752N PLUS 型 紫外可见分光光度计 0.025mg/L 五日生化需氧量 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释 与接种法 HJ 505-2009 恒温恒湿培养箱 SN-HWS-150B 0.5mg/L 有组织废气 非甲烷总烃 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃 的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 GR3100D 型低浓度烟尘 （气）测试仪、烟气烟尘颗 粒物浓度测试仪 MH3300、 真空气袋采样器 INU-2100、 GC3900 型气相色谱仪 0.07mg/m3 无组织废气 非甲烷总烃 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 真空气袋采样器 INU-2100、 GC3900 型气相色谱仪 0.07mg/m3 噪声 厂界环境噪声 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 AWA5688 型多功能声级计 /

表六：

6、验收监测内容 6.1废气监测 6-1 废气监测内容一览表 监测类别 监测位置 采样日期 监测因子 监测频次及监测周期 无组织废气 上风向参照点 0# 2024.01.08~2024.01.09 非甲烷总烃 3次/天，连续监测2天 下风向监控点 1# 下风向监控点 2# 下风向监控点 3# 厂区内监控点 有组织废气 废气处理设施 进、出口各一个 非甲烷总烃 6.2水质监测 6-2 水质监测内容一览表 类别 监测点位 监测因子 监测频次及监测周期 废水 污水总排口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 3次/天，连续监测2天 6.3噪声监测 6-3 噪声监测内容一览表 监测类别 监测位置 采样日期 监测因子 监测频次及监测周期 厂界噪声 东厂界外1米 2024.01.08~2024.01.09 工业企业厂界环境噪声 昼夜各1次，连续2天 北厂界外1米 备注：南厂界、西厂界为共用墙，不具备检测条件

续表六：

6.4监测点位示意图

表七：

7.1验收监测结果： 河南鑫成环测检测技术有限公司于2024.01.08~2024.01.09进行现场监测，并出具检测报告。 （1）废水监测结果及分析评价 表7-1 水质检测结果统计表 监测频次及监测点位 监测结果 pH COD SS BOD5 NH3-N 废水 总排口 Ⅰ 7.4 195 121 56.8 15.6 Ⅱ 7.2 204 137 61.4 14.9 Ⅲ 7.2 199 133 57.1 15.3 均值/范围 7.2-7.4 199 130 58.4 15.3 标准限值 6-9 420 220 180 30 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 废水 总排口 Ⅰ 7.3 205 129 58.9 16.3 Ⅱ 7.3 211 134 60.7 16.1 Ⅲ 7.2 209 137 61.2 16.8 均值/范围 7.2-7.3 208 133 60.3 16.4 标准限值 6-9 420 220 180 30 达标情况 达标 达标 达标 达标 达标 废水监测结果分析评价：在项目竣工验收监测期间，本项目废水总排口排放的废水两天监测的所有因子均值均在标准限值范围内，项目污水排放满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准及蒙城县第二污水处理厂接管标准。

续表七：

（2）无组织废气监测结果及分析评价 表7-2 无组织废气检测结果统计表 采样日期 检测项目 采样点位 采样频次 检测结果 最大浓度值（mg/m3） 标准限值（mg/m3） 达标情况 2024.01.08 非甲烷总烃 上风向参照点 0# 第一次 1.17 1.86 4.0 达标 第二次 1.19 第三次 1.22 下风向监控点 1# 第一次 1.67 第二次 1.69 第三次 1.72 下风向监控点 2# 第一次 1.75 第二次 1.70 第三次 1.86 下风向监控点 3# 第一次 1.72 第二次 1.81 第三次 1.77 2024.01.09 非甲烷总烃 上风向参照点 0# 第一次 1.19 1.86 4.0 达标 第二次 1.20 第三次 1.24 下风向监控点 1# 第一次 1.79 第二次 1.80 第三次 1.74 下风向监控点 2# 第一次 1.77 第二次 1.79 第三次 1.80 下风向监控点 3# 第一次 1.81 第二次 1.83 第三次 1.86 2024.01.08 非甲烷总烃 厂区内监控点 第一次 2.79 2.85 5 达标 第二次 2.85 第三次 2.72 2024.01.09 非甲烷总烃 厂区内监控点 第一次 2.60 2.86 5 达标 第二次 2.73 第三次 2.86

续表七：

无组织废气竣工验收监测期间，无组织废气中非甲烷总烃的最大浓度值均小于标准限值，厂界外非甲烷总烃大气无组织排放限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，厂区内无组织非甲烷总烃最大浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值。 （3）有组织废气监测结果及分析评价 表7-3 有组织废气检测结果统计表 采样日期 采样点位 检测项目 采样频次 标杆流量(m3/h） 排放浓度(mg/m3) 排放速率 (kg/h) 最大值 浓度限值 达标情况 2024.01.08 废气处理设施进口 非甲烷总烃 第一次 2.48*103 49.4 0.123 57.2 / / 第二次 2.56*103 53.6 0.137 第三次 2.69*103 57.2 0.154 废气处理设施出口 第一次 4.11*103 4.92 0.020 4.92 80 达标 第二次 4.01*103 4.48 0.018 第三次 4.19*103 4.61 0.019 2024.01.09 废气处理设施进口 第一次 2.55*103 60.9 0.155 60.9 / / 第二次 2.51*103 59.1 0.148 第三次 2.49*103 54.3 0.135 废气处理设施出口 第一次 4.22*103 3.91 0.017 4.31 80 达标 第二次 4.27*103 4.27 0.0189 第三次 4.26*103 4.31 0.018 有组织废气竣工验收监测期间，有组织废气中非甲烷总烃的最大浓度值均小于标准限值，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）中表1排中限值要求。废气处理设施处理效率分别是91.2%，92.8%。

续表七：

（3）噪声监测结果及分析评价 采样日期 监测点位 检测项目 主要声源 检测值 （单位：dB(A)） 时间 Leq 时间 Leq 2024.01.08 东厂界外1米 工业企业厂界噪声 生产噪声 昼间 57.1 夜间 47.5 北厂界外1米 56.8 47.3 标准限值 65 55 达标情况 达标 2024.01.09 东厂界外1米 工业企业厂界噪声 生产噪声 昼间 55.4 夜间 45.8 北厂界外1米 54.3 44.6 标准限值 65 55 达标情况 达标 备注：南厂界、西厂界为共用墙，不具备检测条件 表7-4 噪声监测结果汇总表 厂界噪声监测结果分析评价：在竣工验收监测期间，项目南厂界、西厂界为共用墙，不具备检测条件，东厂界、北厂界昼夜间噪声监测结果均在标准限值内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值要求。 7.2污染物排放总量 根据验收监测结果核算，验收监测期间2024.01.08-01.09的COD平均浓度分别为199mg/L、208mg/L，NH3-N的平均浓度分别为15.3mg/L、16.4mg/L。按照年运行300天。用水量为0.634t/d，排放总量统计及建议总量指标情况见下表7-5。 表7-5 总量达标情况一览表 控制因子 本项目排放总量（t/a） 总量控制指标（t/a） COD 0.0386 / NH3-N 0.003 / VOCs 0.007 0.00707

表八

环保手续履行情况： 安徽广润门窗有限公司中空玻璃窗户生产加工项目自立项以来，按照《建设项目环境管理条例》、《环境保护法》以及环境保护主管部门的要求和规定，前期进行了环境影响评价及环保设计，环保审批手续齐全。

环境管理制度及人员责任分工： 项目目前已按照环保相关的法律法规完成各项环境管理制度。

排口设置情况： 项目废气属于有组织排放、废水排口符合规范要求，见附图4采样图片。

现场整改措施： 施胶区在一个密闭空间内收集废气 生产地面做到防渗，循环水池周边要防渗，并做围堰。

表九

表9-1 “三同时”验收情况一览表 序号 项目类别 治理对象 治理方案 批复要求 落实情况 1 废气治理 涂胶废气 通过集气罩收集经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后15米高排气筒（1#）排放 营运期涂胶废气由集气罩密闭收集后经二级活性炭吸附处理后通过不低于15 米高排气筒排放，废气排放口按照规范要求设置环保图形标志和采样孔。你公司应加强生产过程中的密闭操作，最大限度的降低无组织废气排放。 已落实涂胶废气通过集气罩收集经二级活性炭吸附装置（TA001）处理后15米高排气筒（1#）排放，非甲烷总烃有组织排放满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）中表1排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019) 表 A.1 特别排放限值；厂界非甲烷总烃无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值 2 废水治理 生活污水 化粪池 项目采取雨污分流排水体制，营运期产生的生活污水进入厂区化粪池处理后与清洗(合片前)废水接管进入蒙城污水处理厂二厂。项目清洗(钢化前)、边清洗废水经沉淀池处理后循环使用 已实现雨污分流，目前运营期生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网。废水排放满足《污水综合排放标准》(GB8978 -1996)中的三级标准及蒙城县第二污水处理厂。 3 固体废物 一般生产固废 合理处置，零排放 营运期废边角料、废玻璃收集后外售，沉淀池污泥收集后由环卫部门定期清运，废离子树脂暂存后外售或综合利用，废A、B胶桶(未沾染胶)定期由厂家回收利用。产生的危险废物应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中相关要求，建设危险废物暂存场所，委托有资质单位进行处置，在委托处置过程中应严格执行转移联单制度。确保各类固废得到合理处理处置，不产生二次污染 废离子树脂过滤器、废铝合金边角料、废玻璃边角料、废玻璃、沉淀槽玻璃渣、废不合格品收集后外售综合利用；废A、B胶桶（未沾染胶）定期由厂家回收利用 生活垃圾、污泥 交环卫部门统一处理 已定期由环卫部门清运 危险废物 交由有资质单位处理 废活性炭、废矿物油桶、废矿物油、废A、B胶密封袋、废A、B胶桶（沾染胶）收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置 4 噪声 设备噪声 选用低噪声设备，基础减震，生产车 间加装门窗 项目选用低噪声设备，对噪声源采取合理布局、加减震垫、消音器等措施，确保噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声。满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348- 2008）中的3类标准

表十：

1、验收检测结论 （1）废水监测结果：在项目竣工验收监测期间，本项目废水总排口排放的废水两天监测的所有因子均值均在标准限值范围内，项目污水排放满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准及蒙城县第二污水处理厂接管标准。。 （2）无组织废气监测结果：无组织废气竣工验收监测期间，无组织废气中非甲烷总烃的最大浓度值均小于标准限值，厂界外非甲烷总烃大气无组织排放限值满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2新污染源大气污染物排放限值，厂区内无组织非甲烷总烃最大浓度值满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1限值。 （3）有组织废气监测结果：有组织废气竣工验收监测期间有组织废气中非甲烷总烃的最大浓度值均小于标准限值，满足《玻璃工业大气污染物排放标准》（GB 26453-2022）中表1排中限值要求。废气处理设施处理效率分别是91.2%，92.8%。 （4）厂界噪声监测结果：在竣工验收监测期间，项目南厂界、西厂界为共用墙，不具备检测条件，东厂界、北厂界昼夜间噪声监测结果均在标准限值内，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类区标准限值要求。 （5）本项目产生的一般固体废物有废玻璃边角料、废玻璃、废铝合金边角料、沉淀槽玻璃渣、污泥、废离子树脂过滤器、废A、B胶桶（未沾染胶）、废不合格品、生活垃圾；危险废物有废活性炭、废矿物油桶、废矿物油、废A、B胶桶（沾染胶）、废A、B胶密封袋。其中废离子树脂过滤器、废铝合金边角料、废玻璃边角料、废玻璃、沉淀槽玻璃渣、废不合格品收集后外售综合利用，废A、B胶桶（未沾染胶）定期由厂家回收利用；废活性炭、废矿物油桶、废矿物油、废A、B胶密封袋、废A、B胶桶（沾染胶）收集后暂存于危险废物暂存间，定期委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置；污泥、生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。 综上所述，本次验收监测期间生产设施和环保设施正常运行。项目执行了环境影响评价和“三同时”制度，环境保护手续齐全，在实施过程中基本按照环评文件及批复要求配套建设了相应的环境保护设施，落实了相应的环境保护措施，废水、废气、噪声等主要污染物达标排放，基本符合环境保护验收条件，建议同意该项目通过竣工环境保护验收。

表十

2、建议： （1）保证生产时，风机收集的风量，减少无组织排放。 （2）加强环保设施的运行和管理工作，做好维护，保证环保设施持续运行。 （3）加强厂区绿化建设，减少噪声。 （4）加强人员管理，确保环保工作落到实处，加强各类环境保护设施使用、维护与管理，确保污染物稳定达标排放。 （5）将环境管理纳入日常管理，确保各环保治理设施正常运行，建立环保设施运行台账。

表十一

附图1 项目地理位置图； 附图2 项目周边环境概况及防护距离包络线图； 附图3 项目平面布局图； 附图4 现场监测图； 附件1 审批意见； 附件2 厂房租赁合同； 附件3 固废处置清单； 附件4 承诺函； 附件5 危废合同； 附件6 验收签到表及意见； 附件7 验收检测报告； 附件8 建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表。

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边环境概况及防护距离包络线图

附图3  项目平面布局图

附图4  现场监测图

| 有组织废气采样点 | 无组织废气采样点 | 噪声采样点 |
| --- | --- | --- |

附件1  审批意见

附件2  厂房租赁合同

附件3  固废处置清单

表3-2  固体废物产生及处置情况汇总一览表

| 序号 | 名称 | 污染物来源 | 类别 | 产生量（t/a） | 处理量（t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 一般固废 | 2.25 | 2.25 | 环卫部门清运 |
| 2 | 玻璃边角料 | 切割 |  | 5.0 | 5.0 | 收集后外售综合利用 |
| 3 | 废玻璃 | 钢化 |  | 3 | 3 | 收集后外售综合利用 |
| 4 | 玻璃碎渣 | 磨边、清洗 |  | 0.1 | 0.1 | 收集后外售综合利用 |
| 5 | 废铝合金边角料 | 剪切、折弯 |  | 0.5 | 0.5 | 收集后外售综合利用 |
| 6 | 污泥 | 清洗干燥 |  | 0.01 | 0.01 | 环卫部门清运 |
| 7 | 废离子树脂过滤器 | 软水制备 |  | 0.1 | 0.1 | 收集后外售综合利用 |
| 8 | 废A、B胶桶（未沾染胶） | 密封、固化 |  | 0.08 | 0.08 | 厂家回收利用 |
| 9 | 废不合格品 | 成品检验 |  | 0.01 | 0.01 | 收集后外售综合利用 |
| 10 | 废A、B胶桶（沾染胶） | 密封、固化 | 危险废物 | 0.02 | 0.02 | 委托马鞍山澳新环保科技有限公司处置 |
| 11 | 废A、B胶密封袋 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |
| 12 | 废矿物油桶 | 设备维护 |  | 0.01 | 0.01 |  |
| 13 | 废矿物油 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |
| 14 | 废活性炭 | 废气处理设施 |  | 0.983 | 0.983 |  |

安徽广润门窗有限公司

附件4  承诺函

承诺函

我单位对《安徽广润门窗有限公司中空玻璃窗户生产加工项目》验收监测期间生产工况、生产设备运行状况等作出承诺，保证验收监测期间生产设备运行正常、生产工况稳定、所提供的资料真实有效、全面且与项目实际情况一致，并对因提供虚假材料引发的一切后果承担全部法律责任。

安徽广润门窗有限公司

附件5  危废合同

附件6  验收签到表及意见

附件7  验收检测报告

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：                          填表人（签字）：                        项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 | 中空玻璃窗户生产加工项目 | 项目代码 | / | 建设地点 | 安徽省亳州市蒙城县开发区仁和路南侧 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） | 特种玻璃制造（C3042） | 建设性质 | (新建 □改扩建 □技术改造 | 项目厂区中心经度/纬度 | 东经116°35'18.396"，北纬33°14'3.556" |
|  | 设计生产能力 | 年产5万平方中空玻璃 | 实际生产能力 | 年产5万平方中空玻璃 | 环评单位 | 合肥冉启环境科技有限公司 |
|  | 环评文件审批机关 | 亳州市蒙城县生态环境分局 | 审批文号 | 蒙环表[2024] 2号 | 环评文件类型 | 报告表 |
|  | 开工日期 | 2023年11月 | 竣工日期 | 2023年12月 | 排污许可证申领时间 | 2024.01.20 |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 本工程排污许可证编号 | 9134118206914220XU001W |
|  | 验收单位 | 安徽广润门窗有限公司 | 环保设施监测单位 | 河南鑫成环测检测技术有限公司 | 验收监测时工况 | / |
|  | 投资总概算（万元） | 1000 | 环保投资总概算（万元） | 18.5 | 所占比例（%） | 1.85 |
|  | 实际总投资（万元） | 800 | 实际环保投资（万元） | 15 | 所占比例（%） | 1.88 |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | 10 | 噪声治理（万元） | 2 | 固体废物治理（万元） | 3 | 绿化及生态（万元） | / | 其他（万元） | / |
|  | 新增废水处理设施能力 | / | 新增废气处理设施能力 | / | 年平均工作时 | 2400h |
| 运营单位 | 安徽广润门窗有限公司 | 运营单位社会统一信用代码 | 91341622394459657U | 验收时间 | 2024.01.08-01.09 |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 | 污染物 | 实际排放浓度(1) | 允许排放浓度(2) | 实际排放总量(3) | 核定排放总量(4) | 实际排放浓度（5） | 允许排放浓度(6) | 产生量(7) | 自身削减量(8) | 预测排放总量（9） | 核定排放总量(10) | 以新带老削减量(11) | 区域平衡替代本工程削减量(12) | 预测排放总量（13） | 核定排放总量（14） | 排放增减量（15） |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  | 190.2 |  | 190.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  | 203 | 420 | 0.0386 |  | / | 0.0386 |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  | 15.8 | 30 | 0.003 |  | / | 0.003 |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 挥发性有机物总量 |  |  |  |  | 4.92 | 80 | 0.007 |  | 0.00707 | 0.007 |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其他特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)指该项目所在区域通过“区域平衡”专为本工程替代削减量。3、（9）=（7）-（8），（15）=（9）-（11）-（12），（13）=（3）-（11）+（9）4、计量单位：废水排放量-万吨/年；废气排放量-万标立方米/年；工业固体废物排放量-万吨/年；大气污染物排放浓度-毫克/立方米；水污染物排放浓度-毫克/升；水污染物排放量-吨/年；大气污染物排放量-吨/年。

# Text boxes

1#、2#、3#、4#点位分别表示东、南、西、北厂界的噪声监测布点。

1#、2#、3#、4#点位分别表示东、南、西、北厂界的噪声监测布点。

1#、2#、3#、4#点位分别表示东、南、西、北厂界的噪声监测布点。

1#、2#、3#、4#点位分别表示东、南、西、北厂界的噪声监测布点。

项目所在地

50m环境防护距离包络线图

DA001